## Slide 1: Circadapt Connectors
Diode, Resistance, ArtVen & Valve2022

## Slide 2: Diode
Beskriver positivt flow imellem to nodes
Har en modstand, kender tryk mellem nodes -> Outputter flow

## Slide 3: Resistance
Beskriver flow imellem to nodes
  Modsat diode, kan flow være negativt (som hvis f.eks. Der er backflow)
Har en modstand, kender tryk mellem nodes -> Outputter flow

## Slide 4: ArtVen
  Formodes at stå for “Arteroventricular Valve”
  Attributter:
    Exponent I tryk-flow sammenhæng
    Reference tryk ved q0
    Reference flow ved p0
  Output:
    Flow
  Flow beregnes ved reference flow gange absolut trykforskel over reference tryk, hævet til eksponent

## Slide 5: Valve - Formål
  Modellerer enhver forbindelse mlm. nodes
  F.eks. atrioventricular- samt ventriculo-arterielle åbninger
    To Atrioventrikulære ventiler:
      Mitralventil mlm. Venstre atrium og ventrikel
      Trikuspidalklap mlm. Højre atrium og ventrikel
    To ventrikulo-arterielle ventiler:
      Aortaklappen mlm. Venstre ventrikkel og aorta
      Pulmonale ventrikel mlm. Højre ventrikkel og pulmonære arterie

## Slide 6: Valve - Formål
  Valve benyttes også til Patofysiologisk modellering
    Visse patofysiologier tilføjer åbninger I hjertet
    Atrie- samt ventrikulær septum defect forbinder henholdsvis højre og venstre atrium- eller ventrikel
    Under spædbarnets udvikling er forarmen ovale en åbning mlm. Højre- og venstre atrium

## Slide 7: Valve -> Variabler
  State variable:
    Flow
  Attributter:
    A_Open -> Åbent areal
    L -> Længden af åbning
    Rho_b -> blodets densitet
    Papillary_muscles -> Aktivering/Deaktivering af papillære muskler
    A_leak -> Areal der lækker under backflow
      Kun relevant hvis papillære muskler er slået fra

## Slide 8: Valve -> Formler
    Navier-Stokes ligningen beskriver sammenhængen mlm. Tryk og flow I væske
    Laminært flow samt flow kun I retning z antages, og ligningen simplificiceres:
    Viskositet og tyngdekraftens påvirkning over kort distance ignoreres, og der integreres I z-retningen for det laminære flow
      1. led bliver trykændring
      2. led bliver halvdelen af viskositet, flowets fortegn, samt den kvadrerede af flowhastighed
      3. led bliver integrationen af flowhastighed I distancen med densitet som konstant

## Slide 9: Valve -> Implementering
    Visse antagelser gælder:
      Blod er ukomprimerbar, ikke-newtonisk væske
      Tyngdekraft kan ignoreres
      Kinetisk energi forsvinder væk fra pbningen
      Inerti beregnes ud fra:
      Hastighed estimeres fra flow over areal
      Indgangs tryk- og flow konverteres til kinetisk energi
      Udgangs tryk genvindes ikke baseret på turbulens.
      Plug flow antages (ens hastighed og retning)

## Slide 10: Valve -> Implementering
  Bernoulli’s ligning kan benyttes til at beregne trykforskellen over ventilen, hvis laminært og stabilt flow antages:
  Ekin beregnes som volume integralet af ½pv2 over hele åbningen og dens påvirkningsområde
  Antagelsen af at hastighed beregnes som flow over Areal, medfører at:
  Antagelsen at inerti beregnes medfører at:

## Slide 11: Valve -> Implementering
Den endelige ligning for tryk fratrækker effekten af inerti ganget med ændringen I tid: